淮阴师范学院

报告厅固定式软式座椅采购

我校现采用公开询价方式采购报告厅固定软式座椅一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18065-1-ZC

2、项目名称：报告厅固定式软式座椅采购

3、项目简要说明：采购教科院艺术中心报告厅固定式软式座椅307张，包含其安装及其安装所需的一切用品。

4、本项目预算：人民币壹拾陆万元整（￥160,000.00），经费来源为2016中央财政-师范专业公共实训实验室项目(财务代码1392001)。

二、资质材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；2、法人或授权代表的身份证复印件（加盖响应人印章）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

1.1采购物品、数量等

| 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定式软式座椅 | (见1.2) | 张 | 307 |

1.2技术参数要求

1、结构：由扶手（含上扶手、地脚及装饰物）、靠背、座位（含面料、木结构骨架、聚氨脂泡沫）及翻转连接机构组成。 2、性能和材质要求：①铝合金厚度9MM，脚长40CM，脚宽4CM。表面经抛光、闪光银喷涂与黑色喷塑相间处理。②海绵：椅垫和椅背采用聚氨酯泡棉，闭孔冷发泡一体成型。海绵密度：靠背密度≥55kg/m3，座垫密度≥55kg/m3。海绵背厚12CM，座板厚14CM。座椅海绵具有高回弹、舒适感强、久座不变形，弧线设计符合人体工程学。③面料：耐磨、耐光、耐污、不褪色。面料缝制粘在海绵上，外观平整，不起皱。④扶手：采用优质橡木，外涂聚酯打磨漆，美观耐用。⑤座包：海绵内部使用木框加固，结构保证坚固耐用，采用弹簧加阻尼器的回复机构，弹簧采用优质弹簧钢，经热处理与电镀处理，阻尼器使用阻尼油，保证产品质量的稳定性与10万次的使用寿命。保证座垫复位过程中缓慢无声，复位准确。⑥座背板：根据人体形态工程学原理设计制造，椅背、椅座之曲面符合人体曲线，座感舒适，背板材质采用多层板，厚度≥17mm。环保等级为E1级，甲醛含量≤1.5mg/L。⑦紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角膨胀螺丝，不生锈。座椅的所有金属表面均经喷砂除锈处理后静电喷塑，附着力强，抗腐蚀，表面光洁、美观。⑧座椅椅背、椅垫和扶手可整体拆装，座椅维护方便简单。 3、尺寸要求：椅高98cm， 排椅中心距：57cm ，座高：45cm，排距90cm，扶手高：60cm，座深：44cm，椅座最大承重：150kg，净宽：50cm，椅座翻转次数：不少于10万次，泡沫密度：≥55kg/m3。具体尺寸请参考附件2.座椅样式和尺寸概图，误差≤5%。 4、座椅颜色根据室内环境，成交后确定。 5、安装现场及安装方案，请见附件3。

2、样品要求：本项目需要在响应文件送达的同时提供样品1件。样品的颜色不作要求，成交后由采购方根据室内环境确定颜色。

3、质保及售后服务要求：要求提供至少三年免费质保服务。

4、本项目要求的供货时间为成交后20日内送货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求(含样品符合要求)的，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。

6、验收与付款：成交人供货完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应做好响应文件共3本，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资质证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的彩页、技术参数等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-④等）须单位盖章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还，请自留底稿。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或快递）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2018年9月28日（星期五）15:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间为2018年9月28日（星期五）15:00。评审地点为江苏省淮安市长江西路75号 淮阴师范学院16号办公楼213室。欢迎响应人项目代表参加。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页。

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年9月21日

附件1：响应文件参考格式

附件2：座椅样式和尺寸概图

附件3：座椅安装场地及排列样式参考图

附件1：响应文件参考格式

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的人体标本采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购需求。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 (元) | 生产厂家 (全称) | 是否完全响应采购文件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 | RMB（大写） （￥： ） |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资质证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所报物品的彩页、技术参数等材料

六、需要提供的其它内容

附件2、座椅样式和尺寸概图(单位：毫米)

座椅正立面                          座椅侧立面

附件3.座椅安装场地及排列样式参考图

# Text boxes

正副本