淮阴师范学院

物联网创新实验平台采购

我校拟通过询价方式采购物联网创新实验平台一批，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18074-2-ZC

2、项目名称：物联网创新实验平台采购

3、项目说明：本项目拟采购物联网创新实验平台50套，详细要求请见“采购需求”。

4、本项目预算及经费来源：人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00），经费代码1322001。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法定代表人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人公章)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人印章）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

3.1 采购物品、数量及技术参数要求

| 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联网创新实验平台 | （见3.2） | 套 | 50 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 北京凌阳爱普科技科技有限公司 北京革新创展科技有限公司 南京悦掌电子有限公司 |

3.2  技术参数要求

一．实验平台 1.平台可重构、模块化结构设计，可在多种环境下快速、灵活搭建教学所需的软硬件环境；具备涵盖丰富的教学资源，至少包括传感器（温度、湿度、光照、红外、声音等）、RFID(无源、13.56MHz等)、无线通讯（Zigbee、WIFI、3G/4G、蓝牙等）、单片机等物联网关键技术实验（提供相关实验指导书样书），同时可有效支撑物联网综合创新课程和毕业设计。 2.平台可模拟真实行业应用，支持多种类关键技术组合实验，须具备不少于6个通用实验模块槽，并支持多个不同模块同时联动实验。 3.为利于实验的操作性、创新性与后期相关技术升级，平台与模块采用分离式，易于学生自己组合模块 进行综合实验。 4.为确保实验的安全性，平台须具备短路保护功能，如错误短接任意一路，平台自动断电。 5.平台须能提供至少3种不同安全电压等级独立电源输出接口；支持自主电路搭建电源需求； 6.平台须经过可靠性验证，平台实验模块槽与教学模块之间连接可靠，3年内不出现接触不良等其他影响实验的问题。 7.平台配套教学软件须支持云教学资源一键加载及更新，支持云教学资源的更新自动推送功能，平台升级自动提示并支持一键式更新。 二. 传感器系列套件 1.本套件至少包含温度传感器模块、气体传感器模块、红外传感模块、声音传感模块、湿度传感器模块，并且模块的PCB面板上使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。 2.各传感器模块留有信号输出接口，用于外接其他采集模块实验使用。 3.传感器实验平台能自动判断在实验中是否选用了正确的模块，同时判断模块安装位置是否正确。 4.可进行MQ系列半导体气体传感实验，支持1路数字量输出，支持1路模拟量AD输出功能，支持烟雾、空气质量、一氧化碳等多种气体的扩展实验。 三.通讯系列套件 1.本套件至少包含zigbee模块、蓝牙通讯模块、WIFI通讯模块、GPRS模块。 2.支持ZigBee协议，适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4、ZigBee和 RF4CE 应用，支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议；可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统；支持传感器系列模块扩展传感网实验功能；支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 3.支持Bluetooth4.0协议，可以外接传感器开发套件；无线传输速率1Mbp，可编程功率输出4dBm；支持TI蓝牙低功耗协议栈BLE-CC2540。 4.支持WIFI协议，符合IEEE 802.11b/g/n标准，支持两种工作模式：集中控制式（Infrastructure）和对等式（Ad-Hoc），支持64/128/256位WEP数据加密，支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制。 5.通讯系列套件可以与传感器系列套件中的模块进行连接通信，实现数据的采集及无线传输。 四．RFID系列套件 RFID模块至少包括13.56MHz、2.4GHz等频段，可进行识别与读取实验，并且可以连接无线通信系列套件，进行数据的传输。 五.单片机系列套件 1.本系统中应至少包含单片机开发模块、逻辑扩展模块、功能扩展模块、键盘模块、显示模块、继电器模块、指示灯模块。 2.片内FLASH存储器，擦写次数不小于10万次。支持单片机总线扩展及地址译码功能，支持总线接口，支持逻辑门扩展，支持128X64点阵显示，低功耗LED背光。 六．物联网云平台 1.具备灵活的网关、项目、帐号类型的API接口，具备API参数说明，支持全设备接入方案； 2.可在广域网中通过PC、移动智能终端等设备登录此/注册云平台； 3.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理； 4.支持物联网 SAAS 项目的新建并支持授权 API 的自动生成功能； 5.支持云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑、历史数据等功能； 6.支持自动任务策略管理功能，支持执行器的按条件触发功能； 7.兼融行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量 Modbus 、模拟量Modbus 及 Zigbee 无线传输类型的节点管理； 8.支持10种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、水位、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、重力传感器等； 9.支持基于H5的动态组件拖拉式物联网应用项目设计、发布工具功能； 10.具备完善的平台管理维护功能，如用户管理、权限管理、字典管理、日志管理等； 11.提供基于公有云服务器的账号授权，无需本地服务器部署。 七．其他要求 提供基于原厂的技术培训，不低于1天或使相关人员学会使用为止。

3.3 其他要求

1、质保及售后服务要求：要求提供至少一年免费质保服务。

2、本项目要求的供货时间为成交后30日内送货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的普通发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的宣传彩页原件、检测报告等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的支撑证明材料，如第三方检验报告、制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，且未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视同未响应。

5、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件快递或送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件快递（或送达）我方的截止时间为2018年12月6日（星期四）15:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间为2018年12月6日（星期四）15:00。评审地点为江苏省淮安市长江西路75号 淮阴师范学院16号办公楼213室。

欢迎响应人项目代表参加。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年11月29日

附件1：响应文件参考格式

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的人体标本采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 (元) | 生产厂家 (全称) | 技术参数响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 | RMB（大写） （￥： ） |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、需要提供的其它内容

# Text boxes

正副本