淮阴师范学院

嵌入式系统开发实验箱采购

我校拟通过询价方式采购嵌入式系统开发实验箱一批，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18074-1-ZC

2、项目名称：嵌入式系统开发实验箱采购

3、项目说明：本项目拟采购嵌入式系统开发实验箱50套，详细要求请见“采购需求”。

4、本项目预算及经费来源：人民币贰拾壹万伍仟元整（￥215,000.00），经费代码1322001。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法定代表人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人公章)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人印章）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

3.1 采购物品、数量及技术参数要求

| 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式系统开发实验箱 | （见3.2） | 套 | 50 | 北京华清远见科技信息有限公司 北京凌阳爱普科技有限公司 深圳市海天雄电子有限公司 |

3.2  技术参数要求

1、核心板资源： （1）处理器：ARM Cortex-A8及以上内核，四核，主频1.4GHz及以上，内存2G，存储8G以上。 （2）核心板与底板分开设计，核心板信号线全部引出。 2、主板资源： （1）SD卡接口及存储卡：支持大容量SD卡存储，支持SD/SDIO/SDHC；配置8GB存储容量SD 卡，预装Linux操作系统； （2）USB接口：3路USB_HOST，1路USB OTG； （3）Ethernet接口：100M自适应网口； （4）串口：3路RS232，1路TTL； （5）CAN总线接口：1路； （6）RS485总线接口：1路； （7）SPI 总线接口：板载SPI器件，1路SPI总线接口引出； （8）I2C接口：板载I2C器件,板载I2C器件陀螺仪、重力加速度芯片； （9）Audio 接口：Microphone插孔、 耳机输出插孔； （10）HDMI 接口：1路； （11）高清图像采集传感器接口：1个； （12）GPIO接口：GPIO接口引出； （13）ADC接口：1路电位器模拟ADC输入 （14）液晶显示屏：7寸真彩TFT液晶屏，分辨率1024×600； （15）触摸屏：7寸电容触摸屏； （16）LED显示：至少4个LED灯； （17）键盘：3个Android标准按键（含1个power键）； （18）JTAG接口：20 Pin 2.54mm间距标准JTAG接口； （19）其他资源： PWM接口、红外通信接口。 3、配有仿真器，能够实现单步、断点、寄存器查看、内存查看等功能。要求配套PC开发环境、ARM裸机开发程序和详细实验手册用于ARM处理器课程教学。 4、智能云接入 Android手机端可以通过智能云远程控制、采集、存储本地相关单元和信息。 5、微信云接入 手机端的微信可以直接按键控制、语音控制、采集实验箱相关单元和信息。 6、ubuntu支持 提供在处理器上移植、运行Ubuntu的实验，支持音频、鼠标、键盘、HDMI显示等功能。 7、其他配套模块 （1）4G无线通信模块 支持移动联通2G/3G/4G/电信4G；支持LTE，UMTS和GSM/GPRS网络，支持标准Android系统软件下语音通话、短信、GPS定位、4G上网等功能。 （2）蓝牙、WIFI模块各一个。 （3）至少3个ZigBee节点模块 （4）高清图像采集传感器模块: 至少300万像素摄像头。 （5）VGA显示模块（能够清晰的驱动显示器，分辨率超过720P，无横纹、躁点）。 （6）红外遥控器：红外遥控主板，可以用于Android TV开发控制实验 8、软件资源： （1）操作系统支持: Linux3.0、Android4.0 、Linux3.14（新Linux操作系统移植）、uC/OS、TinyOS、ubuntu12.04。 （2）ARM体系结构与接口技术部分: JTAG仿真器环境搭建实验、LED控制实验（GPIO驱动开发实验）、SPI实验、ADC实验、PWM蜂鸣器实验、串口通信实验、看门狗实验、按键中断驱动、重力感应实验。 （3）Linux操作系统移植部分: 移植uboot实验、Linux内核编译实验、以太网卡驱动移植（网络驱动开发实验）、USB驱动移植、SD卡驱动移植、根文件系统开发实验、Ramdisk文件系统制作实验。 （4）Linux驱动部分: 按键驱动实验、温度传感器驱动实验、LED驱动实验、PWM驱动、SPI驱动开发、CAN总线通信、LED驱动、PWM驱动、ADC驱动、看门狗驱动、键盘中断驱动、摄像头采集、IIC驱动开发。 （5）Android底层开发部分: Android环境配置实验、Android文件系统制作实验、Android镜像烧写实验、Android编译实验、Android UART通讯实验、Android HAL LED点灯实验、Android的蜂鸣器实验、Android 温度传感器实验。支持蓝牙通信实验、Android下GPRS电话、短信实验、Android下GPS定位实验。 （6）Android应用开发部分（不少于100个，包含以下类别）: 界面编程、常用组件、Android线程和进程、数据存取、图形图像设计、事件处理、多媒体开发、传感器编程和桌面组件、网络编程、Android应用程序国际化、Android游戏编程基础、Android NDK编程、语音识别实验、文本编辑器实验、微博实验、电子书阅读器、网络浏览器、文件和进程管理器、I'm Here实验（GPS定位）、军旗、推箱子实验、连连看、记忆卡片、天气预报。 （7）ubuntu系统移植 9、 配套相关开发软件及资料、实验指导书 10、售后服务（满足条件者优先） （1）供货商需要提供专业的售后培训服务 （2）产品研发通过ISO9000质量体系认证 （3）有配套的ARM处理器、Linux系统底层相关教材

3.3 其他要求

1、质保及售后服务要求：要求提供至少一年免费质保服务。

2、本项目要求的供货时间为成交后30日内送货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的普通发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的宣传彩页原件、检测报告等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的支撑证明材料，如第三方检验报告、制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，且未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视同未响应。

5、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件快递或送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件快递（或送达）我方的截止时间为2018年12月6日（星期四）15:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间为2018年12月6日（星期四）15:00。评审地点为江苏省淮安市长江西路75号 淮阴师范学院16号办公楼213室。

欢迎响应人项目代表参加。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年11月29日

附件1：响应文件参考格式

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的人体标本采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 (元) | 生产厂家 (全称) | 技术参数响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 | RMB（大写） （￥： ） |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、需要提供的其它内容

# Text boxes

正副本