淮阴师范学院

音乐综合实训室灯光设备采购及安装

我校拟采购、安装教科院音乐综合实训室灯光设备一批，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18068-1-ZC

2、项目名称：音乐综合实训室灯光设备采购及安装

3、项目说明：我校教育科学学院根据中小学教师培养目标的需要，申请建设一个师范专业公共实训实验室，用以进行师范生音乐、舞蹈、灯光布置等专业技能的培养、培训。本项目拟采购实训室灯光设备1批，包含其安装及其安装所需的一切配件等。

4、本项目预算：人民币壹拾陆万叁仟捌佰元整（￥163,800.00），经费代码1392001。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人公章)；2、法人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人印章）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

| 序号 | 物品名称 | 规格及配置要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3W54珠LED染色帕灯 （影视灯系列） | 色温校正： 7200K~3200K； 颜色： RGBWA(选配 红/绿/蓝/白/琥珀)； 混色效果： 线性混色；内置宏功能； 光束角度： 25°/40°/60°可选； 线性调光： 独立电子线性调光0~100%； 高速频闪： 独立电子频闪1-25Hz，随机频闪， 脉冲频闪，同步异步频闪； 显示界面： 采用LCD液晶显示界面； 通道模式： 2种控制通道模式选择4/8通道可选； 防护等级： IP20/IP68高强度压铸铝产品 ； 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 | 台 | 36 | 润康光电(RKL)、德晟（VIKY）、 大歌(DAGE)、 三一(SANYI)、 凡赛 |
| 2 | COB三基色 面光帕灯 | 额定电压：AC110V-230V 50HZ-60HZ； 光源： 100WLED灯珠； 透镜角度：35°、75°可选； 总功率：140W/200W； 频闪：1-10次/每秒； 显色指数：85； 色温：3200K/5600K； 通道：6个DMX通道； 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 | 台 | 10 | 润康光电(RKL)、德晟（VIKY）、 大歌(DAGE)、 三一(SANYI)、 凡赛 |
| 3 | 四管三基色柔光灯 | 额定电压：AC110V-230V 50HZ-60HZ； 额定功率：128W ； 光源：0.5W 5730LED； 灯珠数量：268颗贴片式进口灯珠； 灯珠颜色：正白/暖白色； 通道数：2个DMX512通道（调光，频闪）； 色温：3200K/5600可选； 外壳材料：铁片+柔光板； 适用环境：适合用在多媒体会议室，礼堂； 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 | 台 | 12 | 润康光电(RKL)、德晟（VIKY）、 大歌(DAGE)、 三一(SANYI)、 凡赛 |
| 4 | 350摇头光束灯 （摇头灯系列） | 额定电压：AC100～240V，50Hz/60Hz 光源规格：17R 350W 平均寿命1500H 色温：7000K 出光角度：光束角度2.8°～ 12°，图案：5°～ 22°，柔光7°～27°线性变焦 线性调光：机械线性调光0~100% 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪，频闪速度每秒1-20次 固定颜色：1个固定色轮有11种色片 混合颜色：采用CMY线性无限色彩选项 动态图案：8个旋转可选图案可变速抖动/双向旋转效果 固定图案：不低于11图案+1个白圆 棱镜： 16棱镜、蜂窝棱镜，支持双向旋转 调焦：采用高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节 雾化：独立的雾化效果，光斑柔和自然，光斑大小线性缩放 水平/垂直：水平扫描角度540°，垂直扫描角度270° 显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面 休眠功能：采用当今最先进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置 控制通道：控制模式选择16/18/24/21/30 防护等级：不低于IP20 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 | 台 | 8 | 润康光电(RKL)、德晟（VIKY）、 大歌(DAGE)、 三一(SANYI)、 凡赛 |
| 5 | 灯光控制台 | DMX512/1990标准，不少于1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 最大控制不低于96台电脑灯或不低于96路调光； 内置图形轨迹发生器，不少于135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果；图形参数 振幅、速度、间隔、波浪、方向均可独立设置 不少于60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景； 带背光的LCD显示屏，中英文显示； 关机数据保持；U盘备份和升级； 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用 选配； 电源：AC90-240V 50/60Hz开关电源 支持RS485，WIFI,RJ485等主流数据传输方式； | 台 | 1 | 润康光电(RKL)、德晟（VIKY）、 大歌(DAGE)、 三一(SANYI)、 凡赛、 金刚、 彩江 |
| 6 | 信号放大器 | 1路输入，1路直通输出（非隔离）； 8路光隔离信号分配输出； 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V ； 每路带数字信号指示灯 ； DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M | 台 | 2 | 润康光电(RKL)、德晟（VIKY）、 大歌(DAGE)、 三一(SANYI)、 凡赛 |
| 7 | 灯光电源控制直通硅箱 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 额定功率：12路×4KW； 可适用于任何负载；过载与短路双重保护高分断空气开关； A.B.C三相工作具有指示灯； 单40A胶木插输出 | 台 | 2 | 润康光电(RKL)、德晟（VIKY）、 大歌(DAGE)、 三一(SANYI)、 凡赛 |
| 8 | 中号灯钩 | 全铝结构 | 只 | 110 | (须是符合相关国家标准的优质产品) |
| 9 | 灯光保险绳 | Ø2航空钢丝绳 | 根 | 110 | (须是符合相关国家标准的优质产品) |
| 10 | 安装辅材 | 安装所有以上灯光设备所需的管、线、即插件、其他辅材等 | 批 | 1 | (须是符合相关国家标准的优质产品) |

2、质保及售后服务要求：要求提供至少三年免费质保服务。

3、“参考品牌”为采购人考察认可的品牌，其他品牌产品在参数、性能和品牌知名度等方面若不低于或优于相关参考品牌产品 (需要有确凿的材料证据支撑)，且获得三分之二以上评委认可的，也可以接受。

4、本项目要求的供货时间为成交后20日内送货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求的，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在验收合格质保期满如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的彩页、技术参数等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-④等）必须加盖公章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的证明材料，如第三方检验报告、制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视为未响应。

5、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或快递）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2018年10月17日（星期三）9:30，逾期不予受理。

3、本项目评审时间为2018年10月17日（星期三）9:30。评审地点为江苏省淮安市长江西路75号 淮阴师范学院16号办公楼213室。欢迎响应人项目代表参加。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）。

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年10月9日

附件1：响应文件参考格式

附件1：响应文件参考格式

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的人体标本采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 (元) | 生产厂家 (全称) | 是否完全响应采购文件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 | RMB（大写） （￥： ） |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、需要提供的其它内容

# Text boxes

正副本