淮阴师范学院

第二批学生宿舍床护栏加高等安全隐患整改项目询价文件

（特别提醒：供应商应认真阅读询价文件的全部内容。供应商必须按照询价文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

我校拟对淮阴师范学院第二批学生宿舍床护栏加高等安全隐患整改项目进行询价采购，欢迎符合资格要求的供应商参与本次采购活动。

一、项目概况

1.项目名称：淮阴师范学院第二批学生宿舍床护栏加高等安全隐患整改项目

2.项目编号：HNU2023037

3.项目内容：新做钢质围栏、安装；新做钢质爬梯、安装；床体加固等，具体见“三、采购需求”。

4.项目预算：人民币玖拾万零贰佰元（¥900200元）

5.最高限价：本项目最高限价为人民币玖拾万零贰佰元（¥900200元）；护栏单价最高限价为55元/件，爬梯单价最高限价为60元/件，床体加固单价最高限价为10元/张。供应商的报价不得高于最高限价，否则响应文件无效。

6.完成期限：25日历天。

二、供应商资格要求

1.供应商须具有独立承担民事责任的能力；

2.供应商须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.供应商参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4.其他要求:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；

（2）在响应文件递交截止日，供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本项目不接受联合体参加询价。

说明：

①重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款的行政处罚。较大数额罚款标准以财库〔2022〕3号文为准。

②供应商资格审查采用资格后审。资格审查时供应商必须提供的资格证明文件详见附件1中 第三部分。

三、采购需求

（一）护栏施工方案

1.护栏加工要求：

（1）护栏材质规格：20*20*1.2mm钢质镀锌方管。

（2）护栏尺寸：护栏外边框尺寸：1400*400mm，护栏内部竖向支撑不少于三根（护栏成品图详见附图1，尺寸图详见附图2）。

（3）数量：14740件。

（4）护栏制作：①本项目所需护栏外框焊接点不得多于2个，且圆角区域必须使用整支钢管，不得焊接；②对接焊缝、角接焊缝均需满焊，焊缝质量达到二级标准，表面需打磨平滑无凸起；③护栏表面烤漆（油漆颜色在施工前须经采购人确认后方可实施），且要求材料到场时无明显油漆味。

2.护栏安装要求：

（1）安装工序：直接在现有窗框外侧加装成品护栏；

（2）安装要求：①护栏安装需采取机械式固定，严禁使用电焊或其他明火方式固定；②护栏整体与床不得少于8个固定点（固定点布置可参照附图1）；③机械固定方式可采取穿孔后增设对螺丝固定、追尾丝固定、扣件固定等方式（具体可参照附图1），也可由施工单位自行考虑使用其他经采购人认可后的方式固定，但无论采用何种方式，结算时不予考虑调整单价。

3.验收要求：

（1）护栏加工的验收。所有护栏在安装前均需由采购人验收合格后方可安装，验收内容为钢管原材料规格、焊缝标准、油漆饱满度。未经验收合格的护栏，不得安装；

（2）护栏安装的验收。护栏全部完成后需完全经过时，如发现有护栏加工制作方面的缺陷或不足，施工单位需在规定时间内完成护栏更换；

（3）竣工验收。合同内或采购人要求的所有项目按照相应要求全部完成且满足使用要求后，项目可进入竣工验收程序；竣工验收时对护栏加工制作的质量、护栏安装的质量进行全面验收。

（二）爬梯施工方案

1.爬梯加工要求：

（1）爬梯材质规格：20*20*1.5mm钢质镀锌方管。

（2）爬梯尺寸：护栏外边框尺寸：320*1180mm；内置四根横杆（爬梯成品图详见附图3，尺寸图详见附图4）。

（3）数量：1160件。

（4）爬梯制作：①本项目所需护栏外框焊接点不得多于4个，且横、竖向外框必须使用整支钢管，不得焊接；②外框连接采取45°拼接形式焊接；③对接焊缝、角接焊缝均需满焊，焊缝质量达到二级标准，表面需打磨平滑无凸起；④爬梯表面烤漆（油漆颜色在施工前须经采购人确认后方可实施），且要求材料到场时无明显油漆味。

2.爬梯安装要求：

（1）安装工序：直接在现有床体外侧原有脚踏处加装成品爬梯；

（2）安装要求：①爬梯安装需采取机械式固定，严禁使用电焊或其他明火方式固定；②爬梯整体与床不得少于4个固定点（固定点布置可参照附图爬梯成品图）；③机械固定方式必须采取穿孔后增设对穿螺丝的形式进行固定。

3.验收要求：

（1）爬梯加工的验收。所有爬梯在安装前均需由采购人验收合格后方可安装，验收内容为钢管原材料规格、焊缝标准、油漆饱满度。未经验收合格的护栏，不得安装；

（2）爬梯安装的验收。爬梯全部完成后需完全经过时，如发现有爬梯加工制作方面的缺陷或不足，施工单位需在规定时间内完成爬梯更换；

（3）竣工验收。合同内或采购人要求的所有项目按照相应要求全部完成且满足使用要求后，项目可进入竣工验收程序；竣工验收时对爬梯加工制作的质量、爬梯安装的质量进行全面验收。

（三）床体加固施工方案

1.床体加固要求：

（1）加固材料：φ50mm不锈钢C型卡箍；M8膨胀螺栓。

（2）加固数量：1990张床位。

（2）安装工序：卡箍固定靠墙侧床腿，使用膨胀螺栓固定于墙面；

（3）安装要求：每张床临墙侧床腿均需安装，每根床腿加装一个卡箍。

2.验收要求：

合同内或采购人要求的所有项目按照相应要求全部完成且满足使用要求后，项目可进入竣工验收程序；竣工验收时对卡箍固定的质量进行全面验收。

（四）施工纪律要求

本项目施工期间，施工单位需严格遵守学校关于宿舍管理、文明施工管理等方面的要求。未经甲方许可，不得擅自进入宿舍施工。并且无条件服从学校关于公寓管理、疫情防控等各方面的管理规定。

（五）其他要求

见拟签订的合同。

附图：

附图1：护栏成品图

附图2：护栏加工尺寸示意图（单位：mm）

附图3：爬梯成品图

附图4：爬梯尺寸图（单位：mm）

四、供应商须知

1.费用承担

供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用。不论采购的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。本项目成交后采购人不收取任何费用。

2.踏勘现场

供应商须自行踏勘项目现场和周围环境，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。供应商须自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，且踏勘现场所需费用由供应商自行承担。未自行踏勘现场的供应商视同已经了解采购人相关宿舍现状，并理解采购文件有关要求。踏勘现场的供应商如需采购人协助可提前与采购人联系。

3.采购文件的澄清及答疑

任何对采购文件要求进行澄清的供应商，均应在响应文件递交截止时间前1个工作日以

书面形式（包括邮寄、传真、电子邮件等）送达采购人，采购人对响应文件递交截止时间前一个工作日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄、传真或电子邮件）。逾期递交对采购文件要求进行澄清的，采购人将不予受理。

4.报价要求

（1）本项目采用总承包方式，因此供应商的报价须包含所有本项目实施过程中将发生的所有费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、规费、措施费、税金、利润等各类费用，结算时不再调整。

（2）报价一律以人民币报价。

（3）采购人不接受有选择性的报价。

（4）供应商在填写报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。

（5）响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定进行修正：

①响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

5.报价有效期

本项目报价有效期为60天，有效期从响应文件递交截止之日起计算。在有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。供应商报价有效期比规定短的，其响应文件无效。

6.报价保证金

本项目无需缴纳报价保证金。

7.无效响应文件

供应商存在下列情形之一的，其响应文件在供应商的资格审查和响应文件符合性审查时按照无效处理：

（1）响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

（3）报价未以人民币报价的；

（4）同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者投标报价的；

（5）报价超过采购文件中规定的最高限价或所报单价超过相应最高限价的；

（6）响应文件中未提供报价函的或改变报价函中格式条款的；

（7）响应文件改变报价一览表中的“项目名称及特征”或单位或数量的；

（8）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件中载明的内容不符合采购文件“三、采购需求”的；

（10）经查实提供虚假材料谋取成交的；

（11）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

8.本项目评审的程序和标准

评审小组首先根据采购文件对供应商的资格审查和响应文件符合性审查，然后从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。报价相同的，由采购人委托评审小组采取随机抽取方式确定。

9.响应文件的澄清

（1）在评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评审小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

（2）接到评审小组澄清要求的供应商应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由供应商代表签署，并作为响应文件的补充部分，但响应文件的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评审小组澄清要求的供应商如未按要求做出澄清，将视为放弃该权利。

10.采购终止的情形

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）采购文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

11.成交人确定

(1)评审结果将在淮阴师范学院招标采购网进行公告。

(2)采购人根据评审结果确定排名第一的成交候选人为成交人，并向其发出成交通知书。

12.履约保证金

成交供应商须在签订合同前向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，否则作自动放弃成交处理。履约保证金在成交供应商按合同履约后一次性退还（不计息）；如成交供应商未能按合同履约，采购人有权不予退还履约保证金。履约保证金交纳信息及其他要求见拟签订合同文本。

13.合同签订

（1）成交供应商应在成交通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同（见附件2）。采购文件、澄清文件及成交供应商的响应文件等均为签订合同依据。

（2）成交人自成交通知书发出之日起15日内不与采购人签订合同的，采购人可取消其成交资格，并可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序确定下一成交候选人为成交人，也可以重新采购。

14.合同履约、验收与付款

（1）成交人须按合同履约并保证所供产品为全新产品。

（2）成交人履约完成后，采购人将组织人员对项目进行验收。如验收合格，采购人将按合同进行付款；如验收不合格，采购人将按合同要求成交人承担相应违约责任。

五、响应文件要求

1.供应商应编制响应文件一式3份，其中正本1份，副本2份。响应文件递交时应进行密封包装，封套上应注明供应商名称、采购项目名称及项目编号，并在封套的封口处加盖供应商公章（或供应商代表签字）。供应商的响应文件未按要求密封的，采购人将予以拒收。

2.响应文件组成一般包括：①报价函；②报价一览表；③资格证明文件；④售后服务及其他材料。具体格式见附件1中相关内容。

要求：①采购文件“附件1：响应文件格式”有规定格式要求的，供应商应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料；

②响应文件须打印，重要内容须按响应文件格式要求签字、盖章；正、副本均需各自装订成册。

3.响应文件封面一般需包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③供应商名称；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表、联系电话、邮箱等。

4.本采购文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

5.供应商递送的响应文件无论结果如何，均不予退还，请自留底稿。

六、响应文件递交截止时间及地点

1.响应文件递交截止时间：2023年6月13日15时00分（北京时间），逾期不予受理。

2.响应文件递交地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼206室（淮阴师范学院招投标办公室）。

3.根据学校要求，校外人员进入校园前须向采购人进行报备并通过长江西路111号正大门入校。请参加报价的供应商务必于2023年6月12日17:00前将入校申请（格式和内容见附件3，且信息清晰准确）发送至电子邮箱（ztb@hytc.edu.cn）进行报备，否则由此造成的后果自行承担。

七、响应文件开启时间及地点

1.响应文件开启时间：同响应文件递交截止时间。

2.响应文件开启地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼206室。

3.采购人邀请供应商派代表按时参加响应文件开启会议。如供应商未派代表参加会议的，视同认可响应文件开启结果。

八、采购文件获取与结果查询

1.本项目无需报名，供应商在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）自行免费下载采购文件及更正文件（如有）。

2.采购结果将在淮阴师范学院招标采购网公告，请供应商自行及时关注。

九、采购人联系方式

联系人:吴老师

联系电话:0517-83525369  83525709

联系邮箱：ztb@hytc.edu.cn

联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江西路111号

淮阴师范学院招投标办公室

2023年6月2日

附件1：响应文件格式

淮阴师范学院采购项目

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

2023年*月*日

一、报价函

致：淮阴师范学院

根据贵方的淮阴师范学院第二批学生宿舍床护栏加高等安全隐患整改项目（项目编号：

HNU2023037）的询价文件，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）   代表    （响应供应商单位的名称）  全权处理本次项目采购的有关事宜。为此：

1.按采购文件规定的各项要求，我方愿以“二、报价一览表”的报价并按采购文件的规定要求提供所需的货物及服务。

2.我方承诺我方响应采购文件的全部要求。

3.我方所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且愿意配合你方对相关资料的真实性进行验证。

4.我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销响应文件。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在采购文件规定的期限内与你方签订合同，否则可视为我方自行放弃本项目的成交人资格，并愿意承担所有因此而对你方造成的损失。

（2）我方承诺在实施过程中将严格遵守学校关于宿舍管理、文明施工管理等方面的要求。未经采购人许可，决不擅自进入宿舍施工。

（3）我方承诺在施工过程中无条件服从学校关于公寓管理、疫情防控等各方面的管理规定。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

供应商：   （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

联系电话：

供应商地址：

供应商联系邮箱：

年     月    日

二、报价一览表

| 序号 | 项目名称及特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏加工制作及安装（1.材质规格为20*20*1.2mm钢质镀锌方管；2.外边框尺寸：1400*400mm；护栏内部竖向支撑不少于三根；3.护栏表面烤漆（油漆颜色在施工前须经甲方确认后方可实施）；4.护栏安装需采取机械式固定，严禁使用电焊或其他明火方式固定；5.护栏整体与床不得少于8个固定点） | 件 | 14740 |  |  |  |
| 2 | 爬梯加工制作及安装（1.本项目所需护栏外框焊接点不得多于4个，且横、竖向外框必须使用整支钢管，不得焊接；2.外框连接采取45°拼接形式焊接；3.对接焊缝、角接焊缝均需满焊，焊缝质量达到二级标准，表面需打磨平滑无凸起；4.爬梯表面烤漆（油漆颜色在施工前须经甲方确认后方可实施），且要求材料到场时无明显油漆味） | 件 | 1160 |  |  |  |
| 3 | 床体固定（1.φ50mm不锈钢C型卡箍包裹床腿；2.M8膨胀螺栓固定于墙面上） | 张 | 1990 |  |  |  |
| 4 | 总价 | 大写： 元 |

注：本次报价中的全费用单价已包含所有本项目实施过程中将发生的所有费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、规费、措施费、税金、利润等各类费用，结算时不再调整。工程数量按实际发生计算。

供应商：   （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人：    （签字或盖章）

年     月    日

三、资格证明文件

1.供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件，格式参照示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章）；

（2）供应商提供授权委托书（原件，格式参照示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章）；

2.供应商提供营业执照（复印件并加盖供应商公章）；

3.供应商提供 “具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺（原件，格式参照示范格式三）；

4.供应商提供“参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺（原件，格式参照示范格式三）；

5. 供应商提供符合下列要求的书面承诺（原件，格式参照示范格式三）。

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

（2）在响应文件递交截止日，供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：

（1）上述是对供应商资格审查时，供应商必须在响应文件中提供的资格证明文件，如供应商未能按照要求提供上述资格证明文件以及供应商资格条件不符合采购文件要求的将取消其成交资格。

（2）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

四、售后服务及其它材料

（供应商根据自行需要自拟）

五、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：           性别：       职务：       联系方式（手机）：

系  （供应商名称）  的法定代表人。为参与             项目，签署上述项目的响应文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： （加盖公章）

年     月     日

注:供应商法定代表人参加报价的，响应文件必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章。法定代表人授权其他人参报价的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名：     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式（手机）：

兹委托受托人           代表我方参加你方组织的        （项目编号:      ）采购项目的采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我方的名义签署报价函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商：       （公章）

年    月     日

注:供应商委托受托人参加报价的，响应文件必须附受托人身份证复印件并加盖供应商公章。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承 诺 书

淮阴师范学院：

我方参加你方组织实施的淮阴师范学院第二批学生宿舍床护栏加高等安全隐患整改项目（项目编号：HNU2023037）的采购活动，据此做出如下承诺：

1.我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.我方参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.我方符合下列要求：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

（2）在响应文件递交截止日，供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

供应商：         （盖公章）

日期：      年      月      日

附件2：拟签订合同文本

淮阴师范学院第二批学生宿舍床护栏加高等安全隐患整改项目合同

一、合同专用条款

甲方:淮阴师范学院

乙方:

甲、乙双方根据项目编号         的            采购项目公开采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、项目采购需求

详见采购文件。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为       人民币（       元人民币），分项价格见乙方的投标报价明细表，如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

本合同为固定单价合同，结算时以按实测量的工程量及成交人响应文件单价确定结算价，且最终结算价以审计部门审计结果为准。

三、供货时间和地点

1.供货时间:约定 2023 年    月    日开始供货施工，工期   天。 乙方须在合同签订后一周内提供施工效果图1套，并报甲方审核确认后方可施工。

2.供货地点:江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院长江路校区、江苏省淮安市交通路71号淮阴师范学院交通路校区。

3.本工程保修期为 2 年。

四、付款

1.竣工验收合格后，乙方递交发票后的15天内甲方付至合同总价80%，甲方在乙方递交完整结算资料后 60日内完成审计，并于审计结束且乙方递交发票后的15天内付至审计价的97%，余款作为质保金，待质保期满并质保无误后一次性无息付清，如乙方拒绝履行质保义务的，甲方有权自行聘请第三方质保维护，所需费用由乙方承担，质保金不足的，甲方有权向乙方追偿。

2.付款前乙方须出具发票；开票资料如下：

户名：淮阴师范学院

税号：12320000466007319L

开户行：淮安市工行城中支行

银行账号：1110010109000050842

行号：102308001017

3.项目实施过程中，工艺、材料经验收或检测不合格，且未在甲方规定的期限内整改到位的，甲方有权拒绝付款。如存在未在甲方规定的期限内整改到位且对甲方产生影响的，甲方保留进一步追责的权利。

六、履约保证金

1.乙方应在签订合同之前，通过国内的任何一家银行，向甲方提供相当于中标总价5%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

户名：淮阴师范学院

税号：12320000466007319L

开户行：淮安市工行城中支行

银行账号：1110010109000050842

行号：102308001017

2.乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  2  处理:

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

九、组成本合同的文件包括

1.合同专用条款、合同通用条款；

2.合同附件《工程承发包安全管理协议》；

3.采购文件和乙方的投标文件；

4.成交通知书；

5.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方: 淮阴师范学院           乙    方:

单位盖章:                        单位盖章:

代表签字:                        代表签字:

签定日期:                        签定日期:

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须承担甲方包含律师费、鉴定费在内的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

6.4工程竣工验收合格后乙方应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制项目结算书，接受甲方审计部门组织的对本项目的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行甲方有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调。如果工程结算审计核减率超过10%的，审计费用全部由乙方承担；核减率在8%-10%（含10%）之间的，审计费用乙方承担80%；核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用乙方承担20%；核减率在5%及其以下的，乙方不承担审计费用，施工合同核减率按核减额除以送审额计算。审计费用按核减额（送审价-审定价）的6%计算。乙方承担的审计费用由甲方从乙方承建工程的工程款中扣除。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起24个月内。

8.6按照招标文件要求，乙方应在现场配置项目负责人    负责货物安装施工，严格按照投标文件中施工组织设计承诺内容进行施工安排。项目负责人应常驻现场，若无正当理由连续 72 小时不在施工现场，且未经甲方认可，甲方有权每次扣除违约金 2000元人民币。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第12条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.3 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.4 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.5 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10. 违约责任

10.1乙方有下列违约情况之一，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金。

（2）乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

（3）乙方应在合同约定时间前货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述违约金条款的执行。

（4）如果属乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，经乙方免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，甲方有权终止合同且不支付任何工程款，履约保证金不予退还，不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，并由乙方承担由此造成的一切责任和损失。

（5）因乙方原因最终未能通过竣工验收，甲方解除或终止合同的，甲方不支付任何工程款，履约保证金不予退还，不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

11.索赔

11.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

11.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第11.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从应付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12.拖延交货

12.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

12.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

13.误期赔偿

13.1除合同条款第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

14.不可抗力

14.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.税费

15.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

15.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

16.履约保证金

16.1乙方应在签订合同之前，向甲方提供相当于中标总价5%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

户名：淮阴师范学院

税号：12320000466007319L

开户行：淮安市工行城中支行

银行账号：1110010109000050842

行号：102308001017

16.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

16.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

16.4履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

17.仲裁

17.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼。

17.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

17.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

17.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

18.违约终止合同

18.1 乙方有下列违约情况之一，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

18.2 在甲方根据第18.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

19.破产中止合同

19.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

20.转让

20.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.合同生效及其它

21.1甲方发布的招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

21.2本合同应在甲方和乙方签字盖章，并在乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

21.3本合同一式陆份，以中文书就，甲方执叁份，乙方执叁份。

21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

21.5如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

工程承发包安全管理协议

发包单位：      淮阴师范学院      （以下简称甲方）

承包单位：                        （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程采购合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程名称：淮阴师范学院第二批学生宿舍床护栏加高等安全隐患整改项目

工程地址：淮安市淮阴区长江西路111号淮阴师范学院长江路校区院内、 淮安市清江浦区交通路71号淮阴师范学院交通路校区院内

二、工程项目施工期限

约定 2023 年    月    日开始供货施工，工期    天。

三、协议内容

1.乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4.工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系。

5.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6.施工前由甲方或监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。

8.交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9.施工期间，乙方指派    同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派    同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。

10.乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12.乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14.乙方的其他人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15.特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。

17.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式六份，甲、乙双方各执三份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人（公章）：                             承包人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：             法定代表人或委托代理人（签字）：

年     月    日                                年     月    日

附件3：入校申请

申  请

淮阴师范学院：

我单位拟参加淮阴师范学院第二批学生宿舍床护栏加高等安全隐患整改项目（项目编号：HNU2023037）的采购活动，现向你单位申请于2023年6月13日入校。我单位入校人员信息如下：

姓名：

身份证号：

联系方式（手机）：

供应商： （加盖公章）

年     月     日

注：同一供应商仅限一名供应商代表进校。

# Text boxes

正本/副本