淮阴师范学院

化工实验装置设备采购

我校拟通过询价方式采购单管返混实验、萃取实验、雷诺演示实验等装置一批，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU19041-1-ZC

2、项目名称：化工实验装置设备采购

3、项目说明：本项目拟采购单管返混实验装置2套、萃取实验装置2套、雷诺演示实验装置2套。详细要求请见“采购需求”。

4、本项目预算及经费来源：人民币贰拾万元整（￥200, 000.00），2019年校内实验室建设项目－化工原理实验室老化装置更换。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

3.1 采购物品、数量及技术参数要求

| 序号 | 物品名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单管返混实验装置 | 见3.2.1 | 套 | 2 |
| 2 | 萃取实验装置 | 见3.2.2 | 套 | 2 |
| 3 | 雷诺演示实验装置 | 见3.2.3 | 套 | 2 |

3.2 规格及技术参数要求

3.2.1　单管返混实验装置要求

| 分项 | 要 求 |
| --- | --- |
| 装置功能 | 了解连续均相管式循环反应器的返混特性。 通过脉冲法测管式反应器停留时间分布。 分析观察连续均相管式循环反应器的流动特征。 研究不同循环比下的返混程度，计算模型参数n。 |
| 主要配置 | 管式反应器、流量计、水箱、循环泵、数显电导率仪、阀门、管路、不锈钢台架及控制屏。 |
| 公用设施 | 水：装置自带水箱，连接自来水。实验时由水箱循环泵送入系统，循环使用。 电：电压AC220V，功率1.0 KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：自来水、KCl溶液 |
| 技术参数 | 1、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：电压：220V；电流：15A。 2、管式反应器：直径φ35 mm，长度1200 mm；填料类型及尺寸：拉西环，Ф4 mm。 3、水泵：微型磁力泵，流量12 L/min，扬程6 m，功率30 W。 4、循环泵：流量12 L/min，扬程10m，功率90W。 5、水流量：6-60 L/h和25～250L/h，液体转子流量计，观察、控制流量。 6、电导率仪：数字电导率检测仪，测定示踪剂的含量。 7、LWB电磁阀（24v）和三通阀控制切换示踪剂，数显计测器控制示踪剂加入量。 8、各项操作及显示、调节、控制全在控制屏面板进行。 9、框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，流程简单、操作方便。 10、外形尺寸：1200×500×1600 mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，带3寸双刹车轮。 11、管式反应器筒体材料选用优质易清洁玻璃材料（或有机玻璃）且壁厚≧3 mm 12、所有不锈钢框架材料单层壁厚≧5 mm，不锈钢配管的管壁厚度≧2.5 mm（同时符合配管规格要求）。 |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|  | 进水流量 | 转子流量计 | 转子流量计 | 手动调节 |
|  | 循环流量 | 转子流量计 | 转子流量计 | 手动调节 |
|  | 浓度 | 在线电导率仪 | 数字显示 | 无 |
| 电脑配置要求 | 主流电脑配置：处理器I7、双核以上，内存8.0GB, 64位操作系统，硬盘1TB。 操作系统：Win10。 软件：单管反应器返混测定软件，能够进行浓度在线监测、数据记录备份及数据处理，绘制浓度变化曲线，计算系统平均停留时间、方差及模型参数。相关过程数据、记录曲线、数据处理结果能够输出打印。 打印输出：配激光打印机1台。 |

3.2.2　萃取实验装置要求

| 分项 | 要 求 |
| --- | --- |
| 装置特点 | 1、整个装置美观大气，结构设计合理，整体感强，能够充分体现现代化实验装置的概念。 2、设备整体为自行式框架结构，并安装有禁锢脚，便于系统的拆卸检修和搬运。 3、整套设备除去特殊材料外均采用工业用304不锈钢制造，所有装备均进行精细抛光处理，体现了整个装置的工艺完美性。 4、塔节采用优质无机玻璃制作，视觉效果好，方便学生观察。 5、塔内构件及管道均由304不锈钢材质制作。 6、装置设计可360度观察，实现全方位教学与实验。 |
| 装置功能 | 1、了解转盘萃取塔的结构。 2、掌握转盘萃取塔性能的测定方法。 3、了解转盘萃取塔传质效率的强化方法。 4、观察不同转速时，塔内液滴变化情况和流动状态。 5、 固定两相流量，测定不同转速时萃取塔的传质单元数、传质单元高度及总传质系数。 |
| 设计参数 | 常温、常压操作。 萃取塔转动频率：200—600 r/min。 传质单元数 NOE：0.4 - 3.0。 传质单元高度HOE：0.3 - 2.0m。 体积总传质系数,KYea：2.0×104--2.0×105 kgA/[m3.h.(kgA/kgs)]。 水流量：1～10 L/h。 煤油流量：1～10 L/h。 |
| 公用设施 | 水：装置自带304不锈钢水箱，连接自来水接入。 电：电压AC220V，功率1.0 KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：水—煤油—苯甲酸。 外配设备、药品：煤油—苯甲酸、Na(OH)2标准液、化学分析仪。 |
| 主要设备 | 304不锈钢水箱：250*250*250mm三个。 玻璃萃取塔：塔径φ45 mm ,塔高1200 mm, 塔有效高度850 mm。 304不锈钢转盘：直径φ42mm。 定位器：倒U状 ，直径φ10mm，304不锈钢材质。 可调速电机：电压AC220V，功率60W，电机的转速由电位器手动调节（带限速装置）。 LZB-4水转子流量计：流量范围1～10 L/h。 宇电AI501数字转速显示仪。 宇电AI702M多路温度显示仪。 测转速传感器：霍尔开关。 Pt100铂电阻温度传感器 ：0 —100℃。 MP型磁力驱动泵（两台）：功率30 Ｗ，扬程8 m。 正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关。 304不锈钢管路、管件及阀门。 304不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上。 304不锈钢材质框架1200*500*2000mm（长×宽×高）， 带脚轮及禁锢脚。 所有不锈钢框架材料单层壁厚≧5 mm，不锈钢配管的管壁厚度≧2.5 mm（同时符合配管规格要求），萃取塔筒体材料选用优质易清洁玻璃材料（或有机玻璃）且壁厚≧5 mm。 |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|  | 转数 | 霍尔开关 | 转数显示仪 | 调速器 |
|  | 水流量 | 转子流量计 | 转子流量计 | 手动阀门 |
|  | 油流量 | 转子流量计 | 转子流量计 | 手动阀门 |

3.2.3　雷诺演示实验装置要求

| 分 项 | 要 求 |
| --- | --- |
| 装置整体 | 1、整个装置美观大方，结构设计合理，整体感强，具备强烈的工程化气息，能够充分体现现代化实验室的概念。 2、设备整体为自行式框架结构，并安装有禁锢脚，便于系统的拆卸检修和搬运。 3、本实验装置主体部分采用透明优质有机玻璃制作，实验现象清晰，方便学生观察。 4、本实验装置可观察流体在圆直管内作层流、过渡及湍流流动现象，具有良好的实验效果。 5、装置设计可360度观察，实现全方位教学与实验。 6、所有装备均进行精细抛光处理，体现了整个装置的工艺完美性。 |
| 装置功能 | 1、能定性并且直观地观察到层流、过渡流、湍流等各种流型。测定出临界雷诺数。 2、清晰地观察到流体在圆管内流动过程的速度分布。 3、可测取临界Re数。 |
| 设计参数 | 雷诺数：500~5000。液体流量：25~250 L/h。常温、常压操作。 |
| 公用设施 | 水：需自来水提供实验用水，实验过程中消耗自来水。 电：无 药品：水溶性红墨水。 实验物料：自来水。 |
| 主要设备 | 转子流量计：25~250 L/h。 高位水箱：优质有机玻璃材质，可视溢流及稳液位设计，能自动放净，水箱壁厚不得低于5 mm。 实验管段：优质有机玻璃材质，内径d=14mm，观察段长500mm, 管壁厚≧5 mm。 其余管段：复合管约2000mm，304不锈钢管约1000mm，优质有机玻璃管约1000mm，304不锈钢弯头、三通等,其中有机玻璃材质壁厚≧5 mm，复合管、不锈钢管壁厚≧3 mm。 304不锈钢框架1600*500*1800mm(长×宽×高)，带脚轮及禁锢脚，框架材料单层壁厚≧5 mm。 |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|  | 液体温度 | 玻璃温度计 | 温度就地显示 | 温度计 |
|  | 液体流量 | 转子流量计 | 流量计就地显示 | 管路出口闸阀（手动） |

3.3其他要求

1、质保及售后服务要求：提供三年以上免费质保服务。

2、本项目要求的供货时间为合同签订后45日内供货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目整包采购，成交原则为满足采购技术参数要求，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，有权要求成交人提供主要货品厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的普通发票付货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的宣传彩页原件、检测报告等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的支撑证明材料，如第三方检验报告、或制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，且未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视同未响应。

5、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件快递或送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件快递（或送达）我方的截止时间为2019年6月21日（星期五）11:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间：根据我方工作安排择期进行。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2019年6月14日

附件1：响应文件参考格式

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一九年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

法定代表人（签字）:

电话:

日期:       年     月     日

注：本页签字人必须是法定代表人，不能是本项目的授权代表。（做好的响应文件中请删除此提醒）

二、报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 生产厂家 (全称) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | RMB（大写） （￥： ） |

注：（1）以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、响应偏离表

| 序号 | 物品名称 | 采购文件要求的技术参数 | 响应参数 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

五、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

六、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

七、需要提供的其它内容

# Text boxes

正副本