淮阴师范学院

试卷保密室安防监控设备采购

我校拟通过询价方式采购一试卷保密室安防监控设备一批，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU2022058

2、项目名称：试卷保密室安防监控设备采购

3、项目说明：本项目拟采购硬盘录像机1台、硬盘13个、监控摄像头4个、红外星光级网络摄像机8个、红外报警系统1套、人脸识别门禁一体机7套、门禁控制器2套、计算机1台、保密柜6个、手机屏蔽柜1个、屏蔽网线300米、电源线600米、机柜1台、UPS不间断电源1套、交换机1台、碎纸机1台等物品，要求所有物品负责送货上门并安装到位。（详细要求请见“采购需求”）

4、预算及支付说明：本项目预算为人民币壹拾柒万元整。项目验收合格后支付合同总额的95%，两年后如无质量及售后服务问题付清余款（无息）。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（原件加盖响应人公章）；4、响应人须具有涉密信息系统集成乙级及以上资质，且业务种类包含系统集成或安防监控（提供相关证书复印件加盖响应人公章）。

三、采购需求

3.1采购物品、数量及技术参数要求

| 序号 | 物品名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 录像机 | 录像分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 盘位 16个SATA接口（前置热插拔），1个eSATA接口，支持6TB、8TB、10TB硬盘。 阵列 RAID0、 RAID1、 RAID5、 RAID6、 RAID10 智能分析、支持人脸分析 分析 名单库 支持16个人脸库，总库支持10万张人脸图片 人脸比对 支持10路人脸比对报警（图片流） 人脸检索 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 人脸抓拍 支持4路本地人脸抓拍（视频流） 周界防范 支持8路越界侦测、区域入侵侦测报警及联 支持16路越界侦测、区域入侵侦测报警及联动 视音频输入输出接口 视频输出 2路HDMI，2路VGA 音频输出 2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 外部接口 网络接口 2个，RJ45 10M/100M USB接口 3个，1个USB 3.0（后），2个USB 2.0（前） 报警输入/输出 16进8出 其他 电源 AC 220V；功耗(不含硬盘) ≤70W；工作温度 -10℃～＋55℃；工作湿度 10%-90%；机箱 3U机箱； 供选品牌：海康威视、大华、华为 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 8T SATA硬盘（包含硬盘不回收服务），7200转/分 供选品牌：西部数据、希捷、 金士顿 | 个 | 13 |
| 3 | 监控摄像头 | 400万1/1.8" CMOS深眸智能人脸日夜半球型网络摄像机 传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白：0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：2.8-12mm 水平视场角103.3°～38.6° 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG；最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(128G)断网本地存储，NAS(NFS，SMB/CIFS均支持) 人脸抓拍 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 抓图分辨率:分辨率：1920*1080/1280*720可选 背景大图图片字符叠加功能:支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数:支持抓拍次数（1-10次）可设 支持人脸曝光 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 音频接口:1对音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 报警输入:1路，警输出:1路 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 工作温度和湿度:-30℃～60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ；AC：24V±20% ；PoE：802.3af 电源接口类型:两线式电源接口 功耗:DC 12V,0.8A :9.5W Max;AC 24V,0.5A : 12.5W Max 供选品牌：海康威视、大华、华为 | 个 | 4 |
| 4 | 红外星光级摄像机 | 400万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测；支持联动白光报警；支持联动声音报警 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角83.7° 宽动态范围:120dB 供选品牌：海康威视、大华、宇视科技 | 个 | 8 |
| 5 | 红外报警系统 | 含主机、控制键盘、7个红外探头、6个门磁 供选品牌：顺安居、凌防、华为 | 套 | 1 |
| 6 | 人脸识别门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择2.8mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致） 供选品牌：中控智慧、海康威视、科密 | 套 | 7 |
| 7 | 门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 供选品牌：中控智慧（ZKTeco）、海康威视（HIKVISION)、 固尚 | 套 | 2 |
| 8 | 门禁配件 | 含闭门器、磁力锁、门禁电源、支架、出门按钮 | 套 | 6 |
| 9 | 计算机 | I5CPU、16G内存、1T HDD+256SSD硬盘、23寸液晶显示器，Win7或者win10正版操作系统，鼠标、键盘 供选品牌：联想； 戴尔；惠普 | 台 | 1 |
| 10 | 保密柜 | 尺寸≥900*420*1800，取得国家保密局证书 供选品牌：国保；国密；奈高 | 个 | 6 |
| 11 | 手机屏蔽柜 | 60格，具底座，有国家保密局证书 供选品牌：中群； 奈高；中伟 | 台 | 1 |
| 12 | 屏蔽网线 | 屏蔽6类网线；含配管、敷设安装 供选品牌：安普康AMPCOM； 厚德揽胜；普联（TP-Link） | 米 | 300 |
| 13 | 电源线 | 4*1.0电源线；含配管、敷设及安装 | 米 | 600 |
| 14 | 机柜 | 2米网络机柜 | 台 | 1 |
| 15 | UPS | 含3KW主机、8节12V65AH电池 | 套 | 1 |
| 16 | 交换机 | 24口千兆电口交换机 供选品牌：华为；普联；水星 | 台 | 1 |
| 17 | 碎纸机 | 一级保密碎纸机，具备国家保密局测评证书 | 台 | 1 |

3.2 其他要求

1、质保及售后服务要求：所有物品提供不少于两年的免费质保服务。

2、本项目要求的供货时间为合同签订后20日内供货安装完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数要求，报价低者成交；如报价相同，抽签确定。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，包含但不限于货值、安装、安装所必须的辅材、人工费用、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，采购人有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，凭成交人开具的增值税发票付货款总额的95%，其余5%货款在两年后如无质量及售后服务问题，一次性无息付清给成交人；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价表；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④服务方案；⑤供应商详细说明材料；⑥其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件快递或送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼209室，招标办，电话0517-83525709/18252354001。

因疫情防控及安全需要，文件快递建议用顺丰速运。

2、响应文件快递我方的截止时间为2022年8月22日（星期一）11:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间：截止时间后2个工作日内进行，评审无需响应人代表到现场。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2022年8月12日

附件1：响应文件参考格式

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○二二年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的采购活动，经慎重考虑，我公司的报价为人民币      ，并严格按采购文件的规定要求提供所需的产品及服务。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

响应人法定代表人（签字）:

电话:

日期:       年     月     日

二、报价表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 （请填写确切参数，包括尺寸、材质等） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 生产商 (全称) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | RMB（大写） （￥： ） |

响应人:             （公章）

本项目代表人(签字):

时间：

三、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）；响应人具有的涉密信息系统集成乙级及以上资质，且业务种类包含系统集成或安防监控等材料等。

四、售后服务方案

注：响应人根据服务要求自拟。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、供应商详细说明材料

六、需要提供的其它内容

附件2： 合同模版

试卷保密室安防监控设备采购合同

甲方：淮阴师范学院

乙方：           （联系人： ,电话：**********）

甲方经公开采购，同意由乙方供应淮阴师范学院设备一批。甲、乙双方同意签订本合同，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方订立合同如下：

一、设备基本情况：（详见附表）

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 生产商 (全称) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | RMB（大写）*******元整 （￥：*****.00元） |
| 说 明 | 此合同价为综合总价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费等，甲方不再支付其他任何费用。 |

经费来源：***处试卷保密室专项建设经费

二、供货时间：合同签订后20日内供货安装调试完毕。

三、合同签订及供货：签订合同前，乙方须提供厂家授权书及售后服务承诺书，并交纳***元（￥****.00）的履约保证金到甲方的账户上，甲方不向乙方提供生产的预付资金。乙方在规定时间内必须保质保量地向甲方提供原厂全新产品，并负责安装完毕。如乙方不能按时供货，甲方有权扣留履约保证金作为违约赔偿。同时，每推迟一周，甲方还有权从应付总货款中扣除0.5%作为违约金。

履约保证金交纳信息:

开户名：淮阴师范学院

开户行：淮安市工行城中支行

账号：1110010109000050842

纳税识别号：12320000466007319L

四、交货地点及方式：甲方指定地点。（联系人：联系人：**,电话：**********）

五、产品包修：

1. 乙方按合同清单要求提供所有货物原厂商免费*年包修服务。

2. 在包修期内，由于乙方原因造成的各种设备故障，乙方应迅速修复。因乙方所提供货物性能等原因造成设备不能正常运行或影响正常运行，须免费提供高于所提供货物性能的产品或部件进行替换，直至设备正常运行，由此产生的费用由乙方负责。

3.包修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件。

4. 甲方预留乙方货款总额的5%作为维修保证金。在包修期内如遇修理问题，甲方负责通知乙方，乙方在接到甲方维修通知后*小时响应，*小时内到达现场，*小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的在*天内免费提供备品备件。如乙方拒绝履行包修义务或履行包修义务不能达到甲方要求的，甲方有权另行委托他人修理，费用由乙方双倍承担，保证金不足或已退还的，甲方有向乙方追偿的权利。如果双方对设备损坏原因产生争议，任何一方有权申请江苏省淮安质量技术监督局做出结论，双方同意根据该机构结论分清责任，鉴定费用由责任方承担。

六、产品质量保证及售后服务：

1. 乙方应按采购文件中规定的货物名称、品牌型号、规格、数量、配置要求等，向甲方提供未经使用的全新产品，乙方保证本合同中所供应的货物是最新生产的符合国家技术规格和质量标准出厂的原装合格产品。如发生所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在包修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3. 在包修期内，乙方应对货物出现的质量及因货物质量引起的安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 所有货物在包修期内免费包修，因人为因素出现的故障不在免费包修范围内。超过包修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5. 项目验收后，乙方定期对甲方所购货物进行现场健康检查、维护保养、升级服务等，及时发现并解决问题，提交健康检查报告，以保证甲方及时了解设备的使用、运行状况等情况。

七、验收与付款：甲方在乙方安装、调试完成后，将组织相关人员进行验收。若验收不合格，以及发现伪劣产品等，甲方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理，且履约保证金作为违约金不予退还。视乙方违约严重程度，甲方有权要求乙方另行支付不合格货物价格20%的违约金，由此产生的一切费用和后果均由乙方承担。如果对产品质量有争议，由江苏省淮安质量技术监督局作为最终决定检验机构。检验符合要求，由甲方承担检验费用，否则由乙方承担。

付款一：如验收合格，甲方凭乙方提供的增值税发票在30个工作日内付货款总额的95%，并退还履约保证金（无息）。

付款二：两年后，如无质量及售后服务问题，甲方向乙方支付5%的余款（无息）。

八、双方约定，因不可抗因素（如火灾、地震、雷击等）而造成的违约不扣除相关的违约金。

九、合同生效后，双方不得随意解除合同。单方解除合同的，应向对方支付货款总额的20%作为违约金。

十、因本合同产生的一切纠纷双方约定由甲方所在地法院管辖受理。

十一、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方签字盖章后具有同等法律效力。

甲方（盖章）：淮阴师范学院    乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：　          乙方代表（签名）：

2022年　　月　　日           2022年　　月日

# Text boxes

正副本